## Slide 1: Grønt Råd 31. januar 2023 PFOS og PFAS i Ishøj
Hvad er PFAS og PFOS?
Hvor finder vi stofferne?
Hvad er niveauerne i fht. grænseværdier?

## Slide 2: PFAS
PFAS er en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne. Stofferne er vand-, fedt- og smudsafvisende, har brandhæmmende egenskaber.
PFAS har været brugt lige fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling.
De mest dominerende PFAS forbindelser er PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA

## Slide 3: Sundhedsskadelige effekter
Effekter på leveren og immunsystemet,
Lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn.
Mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende
Det acceptable ugentlige indtag er 4 ng/kg kropsvægt/uge for summen af PFOS, PFOA, PFHxS og PFNA.

## Slide 4: Hvad er undersøgt i Ishøj?
Badevand
Drikkevand
Græs
Kød
Lille Vejle Å
Store Vejle Å

## Slide 5: Badevand
Udtaget 2 prøver
Kulturbåden : Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS = 1.9 ng/l
Ishøj Strand : Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS = 0.76 ng/l
Vejledende grænseværdi for sum af de 4 PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) i badevand 40 ng/l.

## Slide 6: Drikkevand
HOFOR – Solhøj Kildeplads
Fund over grænseværdien i flere boringer
Niveau 1,9 - 4,2 ng/l, men typisk ligger koncentrationen omkring 3,0 ng/l
Ugentlige prøver fra Thorsbro Vandværk
Grænseværdi:
Sum af 4 PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 2 ng/l
Sum af 12 PFAS-stoffer 100 ng/l

## Slide 7: Græs
Der er udtaget en prøve den 6. januar 2023
Alle stoffer er under indikatorværdien for foder til kvæg.
PFOS <0,03 µg/kg vv
4PFAS <0,1 µg/kg vv
Indikatorværdier:
4 PFAS = 0,12 µg/kg vv
PFOS = 0,03 µg/kg vv

## Slide 8: Kød
Der er udtaget 1 prøve
Total PFOS <0,3 (LOQ) μg/kg
4PFAS (sum af PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) <0,3 (LOQ) μg/kg
I oksekød er grænseværdien for
PFOS på 0,3 µg/kg
Summen af PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS i kød på 1,3 µg /kg

## Slide 9: Lille Vejleå
Niveauet for PFOS (Perfluoroktanesulfon syre) i konc. op til 1,9 ng/l
Kvalitetskriterie for PFOS 0,65 ng/l
Fødevarestyrelsens acceptable niveauer for PFOS i vand på 9 ng PFOS/L og summen af PFAS på 36 ng/L

## Slide 10: Store Vejle Å
Flere prøvesteder i St. Vejleå i 2021
Værdier 3,4 - 8,8 ng/l
Analyse i maj 2022 - 2,4 ng/l
Juni 2022 St. Vejle Å (badevand)
PFOS 1,4 ng/l
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS = 3.1 ng/l
Kvalitetskriterie for PFOS 0,65 ng/l
Fødevarestyrelsens acceptable niveauer for PFOS i vand på 9 ng PFOS/L og summen af PFAS på 36 ng/L

## Slide 11: Fremtiden…..
Ishøj deltager i Tunhøj-samarbejde (Region Sjælland, Region Hovedstaden, HOFOR, Høje Taastrup, Greve, Ishøj) omkring PFAS i jord og grundvand
Følger udviklingen inden for alle områder
Hjemmesiden opdateres løbende

## Slide 12: Tak for opmærksomheden
Spørgsmål????